Laser MBR z diagnostyką

(pozycja 34 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupiony zestaw składa się z przestrajalnego lasera pierścieniowego na krysztale Ti:szafir o ciągłej emisji promieniowania, pompy optycznej oraz urządzenia do diagnostyki tomograficznej promieniowania laserowego. Aparatura ta posłuży do eksperymentów z zakresu optyki i inżynierii kwantowej prowadzonych w laboratorium Inżynierii Kwantowej.

Zestaw z laserem MBR, Tekhnoscan JSC, TIS-SF-777 (1 szt)

| Parametry techniczne zestawu: Możliwość przestrajalnego, jednodomowego i jednoczęstotliwościowego reżimu pracy. Moduł do automatycznej stabilizacji częstotliwości, wyposażony w interferometr referencyjny. Zakres emitowanej długości fali 750-850nm Optyczna moc wyjściowa ciągła dla 800nm nie mniejsza niż 700mW Szerokość spektralna linii lasera nie większa niż 10kHz rms Mod podstawowy TEM00 Zakres przestrajania bez skoku modów nie mniejszy niż 5 GHz Polaryzacja pozioma Dryf częstotliwościowy nie większy niż 40 MHz/godz | Zakres temperatury pracy 15-35 °C Wyposażony w pompę optyczna o następujących cechach: Możliwość jednomodowego i jednoczęstotliwościowego reżimu pracy Emitowana długość fali 532nm Optyczna moc wyjściowa ciągła nie mniejsza niż 6W Szerokość spektralna linii widmowych nie większa niż 5MHz rms Mod podstawowy TEM00 Polaryzacja pionowa nie mniejsza niż 100:1 Poziom szumów nie większy niż 0,03% Zakres temperatury pracy nie mniejszy niż 15-35 °C |
| --- | --- |
| LASER MBR, TIS-SF-777 ring laser (1 szt.) |
| STEROWNIK LASERA, TIS-SF-777 laser control unit (1 szt.) |
| KONTROLER WNĘKI, TIS-SF-777 external cavity controller (1 szt.) |