Wzmacniacze szerokopasmowe

(pozycja 38 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Wzmacniacze szerokopasmowe charakteryzują się dużą względną szerokością pasma wzmacniania. Zakupione wzmacniacze zastosowane zostaną przy badaniach nad optyką kwantową prowadzonych w laboratorium Inżynierii Kwantowej. Pozwolą one na wzmocnienie sygnałów w najbardziej pożądanych obszarach, co pozwoli na dokładną analizę sygnału.

Wzmacniacz szerokopasmowy, Femto, LCA-400K-10M (2 szt).

|  | Parametry techniczne: Transimpedancja: 1x107 V/A Błąd przyrostu: +/- 1% Impedancja wejść: 50 Ohm Dolna granica częstotliwości: DC Górna granica częstotliwości: 400 MHz Impedancja wyjść: 50 Ohm Napięcie wyjściowe: +/- 10V Max prąd wyjściowy: +/- 10 mA |
| --- | --- |

Wzmacniacz szerokopasmowy, Femto, HCA-200M-20K-C (1 szt).

|  | Parametry techniczne: Transimpedancja: 2x104 V/A Błąd przyrostu: +/- 2% Impedancja wejść: 50 Ohm Dolna granica częstotliwości: DC Górna granica częstotliwości: 200 MHz (2-4 pF), 170 MHz (5-8 pF) Impedancja wyjść: 50 Ohm Napięcie wyjściowe: +/- 1.2V |
| --- | --- |

Wzmacniacz szerokopasmowy, Femto, HSA-X-1-40 (1 szt).

|  | Parametry techniczne: Wzmocnienie: 40 dB Dokładność wzmocnienia: +/- 1 dB Impedancja wejść: 50 Ohm Dolna granica częstotliwości: 10 kHz Górna granica częstotliwości: 1.1 GHz Impedancja wyjść: 50 Ohm Napięcie wyjściowe: 2.2 Vpp |
| --- | --- |

Wzmacniacz szerokopasmowy, Femto, HVA-500M-20-B (1 szt).

|  | Parametry techniczne: Wzmocnienie: 20 dB Dokładność wzmocnienia: +/- 0.2 dB Impedancja wejść: 50 Ohm II 3 pF Dolna granica częstotliwości: DC Górna granica częstotliwości: 500 MHz Impedancja wyjść: 50 Ohm Napięcie wyjściowe: +/- 1 V Max prąd wyjściowy: 100 mA |
| --- | --- |