Wavemeter.

(pozycja 69 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Zestaw laboratoryjny do szeroko pasmowej spektroskopii wysokiej zdolności rozdzielczej, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard S. Trawiński, prof. UMK

Instytut Fizyki, UMK

Zakupiony optyczny analizator widma będzie służył do budowy spektrometru szerokopasmowego.

Spektrometr taki pracujący równocześnie na wielu długościach fali umożliwia precyzyjne badania koncentracji różnych substancji w fazie gazowej. Charakteryzują się one bardzo dużą czułością i selektywnością mogą być z powodzeniem wykorzystywane m.in. w badaniach środowiska.

Wavemater, Yokogawa, model AQ6370B (1 szt.)

|  | Parametry techniczne: Zakres widmowy: 600 nm – 1700 nm Powtarzalność: ± 0.005 nm Zakres przemiatania: od poniżej 1 nm do pełnego zakresu i zerowe przemiatanie Dokładność przy kalibracji wewnętrznym źródłem: ± 0.02 nm (dla 1570 nm) Liniowość: ± 0.01 nm (dla1570 nm) Rozdzielczość : nie gorsza niż 0.06 nm Czułość: -90 dBm (dla 1570 nm) Maksymalna mierzona moc: + 20 dBm Dokładność pomiaru mocy: ± 0.5 dBm Zakres dynamiczny (typowy): -70 dB Złącza optyczne umożliwiające podłączenie światłowodu typu FC/APC lub FC/PC Wewnętrzne źródło referencyjne do kalibracji (z niezbędnymi ewentualnymi akcesoriami) Interfejsy: LAN, GPIB, USB Drivery: Labview |
| --- | --- |