Kompaktowy zestaw laserowy, przestrajalny o mocy ~800mW, z możliwością podwajania i poczwarzania częstości, z wyposażeniem
(pozycja 08 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia kondensatu Bosego - Einsteina, opiekun merytoryczny: dr Michał Zawada

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Kompletny system do spektroskopii i pułapkowania MOT atomów rtęci Hg – jednomodowy laser pracy ciągłej, przestrajalny – laser diodowy, wzmacniacz i poczwarzacz częstości

Laser Toptica (1 szt.)

|  | Parametry techniczne: podstawowa wiązka laserowa o mocy min 800 mW na 1016 nm przestrajanie podstawowej wiązki laserowej > 40 nm docelowa zaprojektowana długość fali 254 nm (poczworzona wiązka podstawowa) moc docelowa na 254 nm >30mW przestrajanie na 254 nm >± 1 nm szerokość linii lasera (5us) < 1MHz stabilność częstości< 400MHz/K przestrajanie bez przeskoku modu >30 GHz dwa izolatory optyczne 60dB zabezpieczające laser podstawowy i wzmacniacz. kompletna elektronika do stabilizacji i kontroli lasera |
| --- | --- |