Monochromator z wyposażeniem

(pozycja 100 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur, opiekun merytoryczny: dr hab. Sebastian Maćkowski

Instytut Fizyki, UMK

Zakupiony element stanowi fundamentalną część stanowiska monochromatora. W skład stanowiska, oprócz monochromatora, wchodzą również m.in. wirówka i fotodioda.

Monochromator

|  | Parametry kluczowe ogniskowa 50 cm apertura f/6.5 dwa porty wejścia dwa porty wyjścia szczeliny ustawiane automatycznie w zakresie od 10 μm do 3 mm cztery siatki dyfrakcyjne 150 l/mm, blaze 800 nm, wydajność w maksimum min. 80% 1200 l/mm, blaze 500 nm, wydajność w maksimum min. 80% 600 l/mm, blaze 500 nm, wydajność w maksimum min. 70% konieczność współdziałania z detektorem CCD Andor iDus A-DV402A-BV kontrola poprzez port USB rozdzielczość spektralna (dla siatki 1200 l/mm, szczeliny 10 mikrometrów i dł. fali 436nm) - nie gorsza niż 0.05 nm dokładność ustawienia monochromatora (dla siatki 1200 l/mm, szczeliny 10 mikrometrów i dł. fali 436nm) - nie gorsza niż 0.2 nm oprogramowanie umożliwiające kontrolę eksperymentu przy pomocy komputera klasy PC parametry przesłony: maksymalna częstość powtórzeń - 2 Hz, minimalny czas - 15 ms |
| --- | --- |