Fotodioda do karty pomiarowej

(pozycja 101 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur, opiekun merytoryczny: dr hab. Sebastian Maćkowski

Instytut Fizyki, UMK

Zakupiony detektor jest fotodiodą zliczającą pojedyncze fotony z wysoką rozdzielczością czasową i krótkim czasem martwym. Posłuży on do rejestracji widm emisji z bardzo krótką podstawą czasu na stanowisku pomiarowym do spektroskopii rozdzielonej w czasie. Wybrany model jest modułem pracującym w przestrzeni otwartej z powierzchnią światłoczułą o średnicy 50um.

Fotodioda id100-50 Ultra Low-Noise, firmy ID QUANTIQUE SA

Parametry kluczowe:

- Zakres długości fali: 35-900 nm

- Rozdzielczość czasowa (FWHM): typowo 40 ps, max 60 ps

- Typ światłowodu: jednomodowy FC/PC

- Prawdopodobieństwo detekcji pojedynczego fotonu (SPDE)
dla 400nm: min. 15 %, typowo 18%
dla 500nm: min. 30 %, typowo 35%
dla 600nm: min. 20 %, typowo 25%
dla 700nm: min. 15 %, typowo 18%
dla 800nm: min. 5 %, typowo 7%
dla 900nm: min. 3 %, typowo 4%

- Szerokość impulsu wyjściowego: min. 9 ns, typowo 10 ns, max 15 ns

- Amplituda impulsu wyjściowego: min. 1.5 V, typowo 2 V, max 2.5 V

- Max częstość zliczania: typowo 20 MHz

- Czas martwy: typowo 45 ns, max 50 ns

- Wewnętrzne wyzwalanie generatora: 1, 10, 100, 1000 kHz