Przestrajalny laser do badań spektroskopowych

(pozycja 104 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Badań Spektroskopowych, opiekun merytoryczny: dr Jolanta Domysławska

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupiony laser półprzewodnikowy wraz z wyposażeniem posłuży jako laser próbkujący w eksperymentach z zimnymi atomami otrzymywanymi w pułapce MOT.

SuperK™ Power firmy NKT Photonics

Parametry:

- Czas repetycji 80MHz

- Całkowita moc optyczna (zakres widzialny)> 500mW

- Widmowa gęstość mocy dla zakresu widzialnego: max 2mW/nm

- Zakres spektralny 470-2400nm

- Stabilność mocy optycznej <1.5%

- Światło niespolaryzowane

- Wyjście światłowodowe,

- Rozbieżność wiązki <5mrad

- Możliwość synchronizacji, wejście BNC