Laser femtosekundowy

(pozycja 118 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Tomografii Optycznej OCT, opiekun merytoryczny: dr Maciej Wojtkowski

Instytut Fizyki, UMK

Celem zakupu jest pozyskanie źródła światła, które równocześnie pozwoli na wykorzystanie w szybkiej detekcji tomograficznej jak i w wielofotonowej mikroskopii konfokalnej. O ile zastosowanie do tomografii optycznej wymaga jedynie zastosowania tego źródła światła o tyle użycie do mikroskopii z rozproszeniem Ramanowskim wymaga sprzęgnięcia lasera  z układem parametrycznego oscylatora optycznego (OPO). Niezbędny jest tutaj laser dostosowany do pracy z OPO, które wspólnie umożliwiają rejestrację sygnału mikroskopii ramanowskiej CARS (coherent antistokes raman scattering) ze źródłem światła pompowanym laserem femtosekundowym o szerokiej charakterystyce spektralnej.

fs-Ytterbium-Laser femtoTRAIN customized to pump an fs-Emerald OPO firmy APE

Parametry:

Laser iterbowy

Centralna długość fali 523nm,

Moc wyjściowa 1W

Czas trwania impulsu 300fs

Czas repetycji 76MHz

Możliwość pompowania OPO