Obiektyw LD-C Apochromat 40x/1.1 W Corr UV-VIS-IR firmy Zeiss

(pozycja 120 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Tomografii Optycznej OCT, opiekun merytoryczny: dr Maciej Wojtkowski

Instytut Fizyki, UMK

Obiektyw ten umożliwia budowę układu optycznego, który może być wykorzystany zarówno w wielofotonowej skaningowej mikroskopii optycznej jak i w tomografii optycznej. Najważniejszym parametrem jest możliwość pracy zarówno układami do mikroskopii fluorescencyjnej oraz wysoka transmisja w bliskiej podczerwieni.

Parametry obiektywu:

- Powiększenie 40x

- Pole widzenia 25mm

- Apertura numeryczna 1.1

- Wysoka transmisja (ponad 60%) w zakresie widzialnym i w bliskiej podczerwieni (do 950nm)

- Możliwość korekcji aberracji związanych ze zmianą współczynnika załamania bufora.