Szybka kamera do analizy frontu falowego firmy AMO wavefront sciences

(pozycja 122 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Tomografii Optycznej OCT, opiekun merytoryczny: dr Maciej Wojtkowski

Instytut Fizyki, UMK

Celem tego zakupu jest pozyskanie układu optycznego szybkiego detektora umożliwiającego analizę frontu falowego wiązki światła. Układ taki jest potrzebny do wysokorozdzielczych metod tomografii optycznej OCT. Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym jakości frontu falowego możliwa będzie korekcja aberracji w układzie i zwiększenie rozdzielczości poprzecznej. Najważniejszymi parametrami jest szybkość działania kamery oraz zakres dynamiczny detekcji różnic frontu falowego.

Parametry kamery:

- czułość (/10,

- zakres dynamiczny 120 (,

- liczba mikrosoczewek 88 x 66,

- przetwornik kamery 10 bit,

- rozmiar piksela CCD 9,9 x 9,9 um,

- rozmiar apertury 6,4 x 4,8 mm,

- szybkość kamery 30 Hz.