Detektory Perkin-Elmer SPCM-AQR-14 (2 szt.)

(pozycja 132 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Jest to krzemowa fotodioda rejestrująca pojedyncze fotony w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Pozwala na detekcję z dużą wydajnością kwantową, przy stosunkowo niewielkiej ilości ciemnych zliczeń.

Dane techniczne:

- złącze światłowodowe: FC/PC

- zakres długości fali: 400nm-1060nm

- maksymalna ilość ciemnych zliczeń: 100/s

- długość impulsu wyjściowego: 35ns

- poziom sygnału: 5V