Detektory Perkin-Elmer SPCM-AQ4C (2 szt., 8 kanałów)

(pozycja 132 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupione detektory są 4-kanałowymi kartami zliczającymi pojedyncze fotony światła w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni, tj. w przedziale długości fali 400nm-1060nm. Dwa detektory to łącznie 8 fotodiod krzemowych o wysokiej wydajności - 8 niezależnych kanałów detekcji, każdy z osobnym systemem chłodzenia i kontroli temperatury.

Parametry kluczowe:

- Peak photon detection efficiency at 650 nm: 60% typical

- Afterpulsing probability 0.5%

- Gated input

- TTL output

- FC fiber connector mounted and aligned on each detector

- 4 channels in one package

- Self-contained APD module with integrated electronics