Szerokopasmowe oscyloskopy gigahercowe LeCroy (2 szt.)

(pozycja 133 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Oscyloskopy są uniwersalnym narzędziem w laboratorium optycznym. Gigahercowe pasmo przenoszenia umożliwia analizę przebiegów optycznych w sieciach telekomunikacyjnych dalekiego zasięgu oraz obserwację trybu pracy laserów impulsowych o dużych częstościach repetycji.

Lecroy, WaveSurfer 104Xs

Parametry techniczne:

- pasmo przenoszenia: 1 GHz

- czas narastania: 300 ps

- ilość kanałów: 4

- wyświetlacz: 10.4" SVGA dotykowy

- próbkowanie: 2.5 GS/s

Lecroy, WaveRunner 204Xi

Parametry techniczne:

- pasmo przenoszenia: 1 GHz

- czas narastania: 225 ps

- ilość kanałów: 4

- wyświetlacz: 10.4" SVGA dotykowy

- próbkowanie: 5 GS/s