Szerokopasmowy oscyloskop LeCroy (1 szt.)

(pozycja 143 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Spektroskopii CRDS, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard Trawiński

Instytut Fizyki UMK

Oscyloskop jest uniwersalnym narzędziem w laboratorium służącym do rejestrowania kształtu zmiennych sygnałów elektrycznych i przetworzenia ich na postać cyfrową. Wykorzystywany będzie w pomiarach sygnałów elektrycznych reprezentujących sygnały optyczne.

LeCroyWaveRunner 104Xi-A

Parametry techniczne:

- Pasmo przenoszenia - 1 GHz

- Częstotliwość próbkowania  5 GSa/s przy pracy czterokanałowej, 10 GSa/s w trybie pracy dwukanałowej

- Pamięć min. 12,5 Mpkt/kanał przy pracy czterokanałowej

- Możliwość pracy w trybie segmentacji pamięci

- Czas narastania - 300 ps

- Liczba kanałów wejściowych - 4

- Ograniczanie pasma - 20 MHz; 200 MHz

- Podstawa czasu - 200 ps/div–1000 s/div

- Stabilność zegara - 5 ppm @ 25 °C (typowo)

- Jitter <=3 ps (typowo)

- Szybkość wyzwalania – minimum 1250000 przebiegów/sek

- Wyświetlacz: kolorowy TFT-LCD dotykowy, przekątna 10,4 cala, 800x600 SVGA

- Liczba wyświetlanych przebiegów  8 - jednoczesne wyświetlanie kanałów, powiększenia (zoom), zawartości pamięci oraz przebiegów operacji matematycznych.