Generator typu Digital Delay/Pulse Generator (1 szt.)

(pozycja 151 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Spektroskopii CRDS, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard Trawiński

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupiony generator będzie na wyposażeniu stanowiska wnęki rezonansowej CRDS. Umożliwia on generowanie zaprogramowanej sekwencji przesuniętych w czasie impulsów prostokątnych wymaganych do sterowania poszczególnymi elementami wykonawczymi układu.

DG 645 firmy Stanford Research Systems

Parametry techniczne:

- Liczba niezależnych kanałów wyjściowych z regulacją opóźnienia i szerokości impulsu – 4

- Generowane przedziały czasowe 0 – 2000 s, rozdzielczość – 5 ps

- Stabilność podstawy czasu – nie gorsza niż 2 x 10-6 , Jitter - 10-8 s/s

- Wyzwalanie sygnałem zewnętrznym

- Tryb pracy – impulsowy i ciągły

- Częstotliwość powtarzania sekwencji – 100 uHz do 10 MHz, Jitter < 100 ps

- Opóźnienie triggera 0 – 2000 s, Rozdzielczość – 10 ps

- Impedancja wyjściowa – 50 

- Amplituda sygnału wyjściowego – płynnie regulowana do 5 V

- Porty wyjściowe: GPIB (IEEE-488.2), RS-232, Etherne