Zestaw do diagnostyki wiązek laserowych – część 1

(pozycja 166 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Spektroskopii CRDS, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard S. Trawiński, prof. UMK

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupiony analizator profilu wiązki laserowej umożliwia badanie struktury modowej poprzecznej wiązki laserowej.  Wykorzystywany będzie do budowy spektrometru wykorzystującego metodę CRDS – Cavity Ring-Down Spectroscopy, z aktywną stabilizacją częstotliwości metodą Pounda-Drevera-Halla, pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni – 1.6 μm.

Analizator profilu wiązki laserowej, Thorlabs, BP109-IR2 - Slit Scanning Beam Profiler (1 szt.)

|  | Parametry techniczne: - zakresy długości fali: 1000 - 2700 nm - Apertury i rozmiary szczelin - Ø4 mm ze szczeliną 2.5 μm - Ø9 mm ze szczelina 5 μm - średnica wiązki laserowej: 20 μm to 9 mm (BP109) - zintegrowany miernik mocy - pomiary dla laserów o pracy ciągłej i impulsowej (>10 Hz) - wzmacniacz niskoszumowy - interfejs graficzny: - 2D and Pseudo-3D Profile - Bar grafy i wskaźniki trędu - dopasowanie krzywą Gaussa - USB 2.0 - drivery do LabVIEW™/LabWindows™ oraz C/C++ |
| --- | --- |