Dwufazowy detektor fazoczuły (1 szt.)

(pozycja 227 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Spektroskopii CRDS, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard Trawiński

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Detektor fazowy służy do pomiaru amplitudy słabych zmiennych sygnałów oraz ich fazy. Detektor zostanie wykorzystany w ultraczułych pomiarach sygnałów elektrycznych reprezentujących sygnały optyczne.

SR830 firmy Stanford Research Systems

Parametry techniczne:

- zakres częstości 1 mHz - 102 kHz

- współczynnik szumów wejściowych: 	6 nV/√Hz

- Impedancja wejściowa: 10 MΩ,

- minimalna czułość w pełnym zakresie skali: 2 nV.

- pomiar prądów: od 10-16 A.

- stałe czasowe: od 30 ms do 30 tys. s.

- dokładność pomiaru kąta przesunięcia fazowego: 0.01o

- Dokładność wyjściowych przetworników AC: 16 bitów w zakresie +- 10

- interfejs komputerowy GPIB i RS232 (opcjonalnie USB);

- analogowe i cyfrowe wskaźniki mierzonych wielkości