Tor detekcyjny (detektor fazowy, licznik fotonów, oscyloskop cyfrowy) 
(pozycja 227 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Spektroskopii CRDS, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard Trawiński

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupiony licznik fotonów oraz oscyloskop cyfrowy wraz z zakupionym wcześniej detektorem fazowym posłużą do budowy toru detekcyjnego w ultraczułych pomiarach sygnałów elektrycznych reprezentujących sygnały optyczne. Licznik fotonów służy do rejestracji słabych, zależnych od czasu sygnałów optycznych reprezentowanych przez impulsy wytwarzane przez fotopowielacze lub diody lawinowe.

Oscyloskop cyfrowy Tektronix DPO 7104 (1 szt.)

|  | Parametry techniczne: Kanały wejściowe: 4 Pasmo: 1 GHz Czas narastania: 300 ps Czułość wejściowa 1 MOhm: 1 mV / dz do 10 V / dz 50 Ω: 1 mV / dz do 1 V / div Rozdzielczość pionowa: 8 bitów (> 11 bitów i średnio) Zakres offsetu 1 mV / dz do 50 mV / dz ± 1 V 50,5 mV / dz do 99,5 mV / div: ± 1,5 V - 10 działek 100 mV / dz do 500 mV / div: ± 10 V 505 mV / div na 995. mV / div: ± 15 V - 10 działek V / dz do 5 V / dz: ± 100 V 5,05 V / dz do 10 V / div: ± 150 V - 10 działek Dokładność offsetu 1 mV / dz do 9,95 mV / div: ± 0,2% (offset wartości pozycji) ± 0,1 ± 1,5 mV div 10 mV / dz do 99,5 mV / div: ± 0,35% (offset wartości pozycji) ± 0,1 ± 1,5 mV div 100 mV / dz do 1 V / div: ± 0,35% (offset wartości pozycji) ± 0,1 div ± 15 mV 1,01 V / dz do 10 V / div: ± 0,25% (offset wartości pozycji) ± 0,1 div ± 150 mV Opóźnienie pomiędzy dwoma kanałami (typowo) ≤ 100 ps (50 Ω, hak i równe V DC / div poziomie lub powyżej 10 mV / dz) |
| --- | --- |

Licznik fotonów (1 szt.)

|  | Parametry techniczne: Czas otwarcia bramki pojedynczego binu: 20 ns Długość rekordu binów: 212 Częstość przyjmowania triggerów: 5kHz Minimalny poziom dyskryminacji impulsów wejściowych 20 mV Uśrednianie (sumowanie) rekordów danych co 100,200, … do ok. 3 mln triggerów Liczba kanałów wejściowych: 4 Wyzwalanie impulsem TTL Impedancja wejść: 50 Ohm Standard gniazd wejściowych BNC Interfejs USB Zasilanie ze złącza USB |
| --- | --- |