Kriostat zalewowy

(pozycja 29 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Inżynierii Kwantowej, opiekun merytoryczny: dr hab. Konrad Banaszek

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zestaw urządzeń służących do badania efektów elektroniczno-kwantowych w niskich temperaturach, umożliwiający chłodzenie próbek, przy czym w kriostacie winno być miejsce na ewentualne dwójniki optyczne, precyzyjny obrót całego kriostatu, kontrolę opóźnienia wymuszających impulsów optycznych za pomocą linii mechanicznej z zamocowanymi elementami optycznymi, d. kontrolę przestrzennej funkcji G1 impulsów wymuszających, również w zakresie obniżania wiodącej wartości własnej, z możliwością zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego detektorem dwuwymiarowym, e. detekcję bardzo słabego promieniowania E-M przez sprzęgnięcie do światłowodu i przesłanie do detektora.

Kriostat zalewowy

Kriostat w postaci płaskiego walca, max 180mm średnicy x 70mm wysokości, masa 3.5kg max

Doprowadzenie helu i zawór odpompowania próżni na rurach mocowanych do powierzchni bocznej walca.

Okienka optyczne 1” średnicy z 1.57mm grubości  w powierzchniach czołowych walca

W środku kriostatu można zamocować uchwyt próbki taki, żeby sama próbka mogła praktycznie dotykać okienka optycznego.

Max. dryf uchwytu próbki: 80nm w 30min

Typowe wibracje w trakcie pracy: 20nm max.

Chłodzenie może następować przy użyciu helu lub azotu. Próbka może osiagać temperatury z zakresu 3.5-475K

Czas chłodzenia do temperatury 10K: 1/2h max