Oprzyrządowanie optomechaniczne.

(pozycja A wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Zestaw laboratoryjny do szerokopasmowej spektroskopii wysokiej zdolności rozdzielczej, opiekun merytoryczny: dr hab. Ryszard S. Trawiński, prof. UMK

Instytut Fizyki, UMK

Monochromator  umożliwia wybranie fali świetlnej o określonej długości z widma szerokopasmowego.
Wraz z innymi elementami będzie służył do budowy spektrometru szerokopasmowego. Spektrometr taki pracujący równocześnie na wielu długościach fali umożliwia precyzyjne badania koncentracji różnych substancji w fazie gazowej

Monochromator, Spectral Products, CM110 1/8 METER z siatką dyfrakcyjną AG0600-01200-303 GRATING (1 szt.)

|  | Parametry techniczne: - Zakres długości fali: 800 – 3000 nm - Konfiguracja kompaktowa Czerny-Turner - Możliwość zainstalowania dwóch przełączanych siatek dyfrakcyjnych - Skanowanie w obu kierunkach, kalibracja w nanometrach i liczbach falowych - Ogniskowa: 110 mm - Liczba f/# = 3.9 - Napęd siatki dyfrakcyjnej w obu kierunkach poprzez przekładnie bezluzowe - Precyzja długości fali: 0.2 nm - Dokładność długości fali: ± 0.6 nm - Prędkość przemiatania: > 100 nm / s - Poziom światła rozproszonego: < 10-5 - Wymienne szczeliny: szerokość od 0.125 mm do 2.4 mm, wysokość szczelin – 4 mm - Zdolność rozdzielcza: < 1 nm - Sterowniki: Labview - Interfejs: RS-232 |
| --- | --- |

|  | Precyzyjny stolik obrotowy przeznaczony jest do dokładnego pozycjonowania elementów optycznych. Precyzyjny stolik obrotowy, Thorlabs, PR01/M wraz z PR01A/M - Adapter Plate for PR01/M, (2 szt.) Parametry: - zgrubny obrót: 360° - rozdzielczość 5 minut łuku - precyzyjny przesuw mikrometryczny w granicach ±7°, przy rozdzielczości 2.4 minut łuku - możliwość montażu poziomego lub pionowego Siatka dyfrakcyjna jest elementem optycznym służącym do rozszczepiania światła Siatka dyfrakcyjna, Thorlabs, GR25-0310 (1 szt.) Parametry: - Ilość rys – 300 rys/mm - Kąt blasku dla długości fali 1 μm - Wymiary – 25 mm x 25 mm x 6 mm Siatka dyfrakcyjna, Thorlabs, GR50-0616 (2 szt.) Parametry: - Ilość rys – 600 rys/mm - Kąt blasku dla długości fali 1.6 μm - Wymiary – 50 mm x 50 mm x 9.5 mm |
| --- | --- |