Komora laminarna-koszt zakupu 27000 zł

(pozycja F wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur, opiekun merytoryczny: dr hab. Sebastian Maćkowski

Instytut Fizyki, UMK

Zakupiona komora laminarna serii VS spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne laboratoria przemysłowe i naukowe oraz umożliwia pracę z hodowlami komórkowymi i z bezpiecznym materiałem biologicznym. Dzięki wysokiej jakości filtrowi HEPA powietrze uzyskuje klasę czystości 100 spełniając wymogi amerykańskiej normy Federal Standard 209e. Pozwala to chronić produkt przed mikroorganizmami oraz zanieczyszczeniami pochodzącymi z atmosfery. Dzięki perforowanej powierzchni blatu oraz szczelinie roboczej zapewniony jest doskonały laminarny przepływ powietrza.

Komora laminarna Faster VS 4

|  | Parametry techniczne Wymiary wewnętrzne [mm]: 1220 x 640 x 580 Wymiary zewnętrzne [mm]: 1312 x 1430 x 765 Moc [kW]: 0.6 Oświetlenie: lampy fluorescencyjne, montowane poza obszarem sterylnym. Silnik: bezpośrednio sprzężony, kontrolowany elektronicznie rekompensujący zatykanie filtra, stała prędkość przepływu powietrza 0,45 m/sek. Filtr: HEPA, testowany D.O.P. o wydajności większej niż 99,995% MPPS – penetracja 0,005%. Spełnia wymogi norm: EN 1822, amerykańskiego Federal Standard 209e, brytyjskiego standardu 5295, VDI-2083 oraz AS 1386-1976. Strumień powietrza: 1182 m3/h Początkowy spadek ciśnienia: 130 Pa |
| --- | --- |