Zestaw elementów optomechanicznych

(pozycja L wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Zestaw laboratoryjny do Przestrajalny laser do badań spektroskopowych, 
opiekun merytoryczny: dr Jolanta Domysławska, KL FAMO, UMK

1)Zestaw elementów mechanicznych do montażu optyki na stole optycznym

Poniższe elementy tworzą zestawy umożliwiające umieszczenie na stole optycznym soczewki z przysłoną (np: 1+3+11+12+13), kostki światłodzielącej (10+11+12+13) lub miniaturowego lasera pomocnego przy ustawianiu układu optycznego (np: 6+11+12+13).

1) oprawka do soczewki  o średnicy ½ cala (lub 12.5 mm) z możliwością przesuwu ± 1mm w płaszczyźnie soczewki – 2 szt.,

2) oprawka do soczewki  o średnicy 1 cal (lub 25 mm) z możliwością przesuwu ± 1mm w płaszczyźnie soczewki –  4 szt.,

3) przysłona irysowa do zamontowanie w oprawce soczewki o średnicy ½ cala – 2 szt.

4) przysłona irysowa do zamontowanie w oprawce soczewki o średnicy 1 cal, regulowana dźwignią – 4 szt.,

5) przysłona irysowa do zamontowanie w oprawce soczewki o średnicy 1 cal, regulowana pierścieniem – 4 szt.,

6) uchwyt do montowania cylindrycznych przedmiotów o małej średnicy (od około1.6mm do 19mm) z regulacją pochylenia – 2 szt.,

7) uchwyt do montowania cylindrycznych przedmiotów o większej średnicy (powyżej 15mm)z regulacją pochylenia – 2 szt.,

8) uchwyt do montowania cylindrycznych przedmiotów o małej średnicy  (1.6-19 mm) – 2 szt.,

9) uchwyt do montowania cylindrycznych przedmiotów o średnicy  ponad 15mm – 1 szt,

10) platforma do montażu (np. kostek światłodzielących ) 50mm x 50 mm  z regulacją kąta pochylenia – 1 szt.,

11) pręty do zamocowanie powyższych elementów o średnicy ½ cala i długości 50 mm z gwintami metrycznymi – 8 szt., o długości 30 mm – 6 szt.,

12) tuleje do prętów (długość 1,5 cala - 8 szt. i 2 cale – 6 szt)

13) podstawkami do montażu powyższych elementów na stole optycznym – 14 szt.

14) oprawa do zwierciadła o średnicy 1 cal  z trzypunktowa regulacją (pochylanie i przesuwanie) - 3 szt.

15) oprawa do zwierciadła o średnicy 1 cal z 3 punktową regulacją i mechanizmem różnicowym - 3 szt.

16) konstrukcja do montażu elementów na stole optycznym z przesuwem śrubą mikrometryczną w 3 kierunkach (XYZ), przesuw w zakresie 2,5 cm (1 cal)  - 1 szt.