Zestaw do detekcji optogalwanicznej
(pozycja M wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia kondensatu Bosego - Einsteina, opiekun merytoryczny: dr Michał Zawada

Krajowe Laboratorium FAMO, UMK

Zakupione elementy  tworzą zestaw do detekcji optogalwanicznej. Będzie on wykorzystywany w Pracowni kondensatu Bosego – Einsteina do badań nad jednym z nielicznych uzyskanych na świecie kondensatów.

2. Przerywacz wiązki MC1F60 z zasilaczem MC2000 firmy Thorlabs – 1 szt.

Zasilacz przerywacza

- Napięcie wejścia: 0-5V

- Impedancja wejścia: 200W

- Port komunikacyjny USB

Przerywacz wiązki

- Zakres częstotliwości: 120HZ-120kHz

- Zmiana fazy: 1,10o/0,78o rms

4. Izolator optyczny IO-2D-633-VLP Thorlabs – 1 szt.

- dł. fali 633 nm

- Min. moc: 0,5 W

- Tłumienie: 35-40 dB

5. Sterowanie piezoelementami BPC203 Thorlabs – 1 szt.

- Napięcie zasilania: 75V

- Prąd zasilania: 500 mA prądu stałego

- Trzy kanały lub więcej

6. Światłowód P1-405A-FC-2 Thorlabs – 2 szt.

- Jednomodowy

- Długość fali: 405 nm

- Długość: 2m

- Złącze: FC

7. Światłowód P1-405A-FC-5 Thorlabs – 2 szt.

- Jednomodowy

- Długość fali: 405 nm

- Długość: 5m

- Złącze: FC

8. Światłowód  P1-830A-FC-2 Thorlabs – 1 szt.

- Jednomodowy

- Długość fali: 830 nm

- Długość: 2m

- Złącze: FC

9. Światłowód P1-830A-FC-5 Thorlabs – 2 szt.

- Jednomodowy

- Długość fali: 830 nm

- Długość: 5m

- Złącze: FC

10. Kolimator światłowodowy F671FC-405 Thorlabs – 2 szt.

- Długość fali: 405 nm

- Ogniskowa: 4,02 mm

- Złącze: FC/PC

11. Kolimator światłowodowy F230FC-B Thorlabs – 2 szt.

- Długość fali: 633 nm

- Ogniskowa: 4,5 mm

- Złącze: FC/PC

14. Kostki polaryzacyjne PBS102 Thorlabs – 5 szt.

- Długość fali: 620-1000 nm

- Rozmiar: 10mm

15. Oscyloskop cyfrowy  RIGOL DS1204B – 1 szt.

- Pasmo przenoszenia: 200 MHz

- Liczba kanałów: 4

- Wyświetlacz: LCD kolor

- Port komunikacyjny USB

16. Oscyloskop analogowy  HAMEG HM400 – 1 szt.

- Pasmo przenoszenia: 40 MHz

- Rozdzielczość: 1mV/dz

- Liczba kanałów: 2

22. Miernik mocy PM130D Thorlabs – 1szt

- Zakres pomiaru: 400-1100 nm

- Zakres mocy: 500pW-500mW