8. SPEKTROFOTOMETR

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą spektrofotometru, wykonanie podstawowych czynności pozwalających ocenić pracę spektrofotometru, zapoznanie się z najczęstszymi błędami pomiarowymi.

Wymagane wiadomości:

- Zakres widzialny, UV i IR promieniowania e-m.  Jakim długościom fal odpowiadają poszczególne barwy.

- Budowa spektrofotometru (źródło  światła, urządzenie dyspersyjne, detektor). Jak działa, co mierzy, jak na podstawie wielkości mierzonych otrzymuje się A i T? Jaki jest związek między A i T?

- Jaki jest związek między barwą a widmem absorpcji. Od czego zależą straty na odbicie na powierzchniach rozgraniczających dwa ośrodki.

- Prawo Lamberta Beera. Współczynnik ekstynkcji - jednostki i typowe wartości.

Wstęp teoretyczny (powinien obejmować):

- Budowa spektrofotometru - prosty schemat, stosowane źródła światła, detektory, elementy dyspersyjne.

- Jak spektrofotometr mierzy widmo, jak mogą na widmo wpływać takie parametry pomiaru jak prędkość przemiatania, szczelina monochromatora.

- Zwykle za wiarygodne uznaje się wyniki gdy A leży pomiędzy 0.1 a 2. Dlaczego poza tym zakresem dosyć mocno rośnie błąd pomiaru?

Wykonanie zadania:

- zbadać czy po zablokowaniu toru pomiarowego instrument pokazuje 0% T

a przy obu torach pustych wskazuje  100%

- zmierzyć widmo transmisji pustej kuwety szklanej, kwarcowej i plastykowej wzgl. powietrza w zakresie 200 - 800 nm

- powtórzyć pomiar z kuwetami napełnionymi woda destylowaną.

- zmierzyć widmo T i A barwnika 4MU rozpuszczonego w  wodzie lub alkoholu w kuwecie kwarcowej.

- zmierzyć widmo tego samego barwnika rozpuszczonego w acetonie.

- zmierzyć widmo T wody, alkoholu i acetonu

- zmierzyć widmo T par benzenu (dla kilku prędkości rejestracji, szerokości szczeliny itp.) i porównać z widmem wzorcowym. Jak te parametry wpływają na zarejestrowane widmo.

- zmierzyć widmo T filtrów barwnych i interferencyjnych. Jaki jest związek między kolorem a widmem absorpcji.

- zaobserwować zależność pomiędzy kątem ustawienia filtru interferencyjnego a długością fali przepuszczanej.

- Uszeregować wg wzrastającej długości fali (podać orientacyjną długość fali) światło:

czerwone, fioletowe, zielone, niebieskie.

- Jak rozszczepia światło:

- pryzmat:

(1

(2

- siatka dyfrakcyjna (szczelina):

(1

(2

Która z wartości jest większa?

- Jak, poprzez wielkości bezpośrednio mierzone wyraża się  absorbancja (A)

i transmisja (T), i jaki jest związek miedzy nimi?

Jaki jest związek między absorpcją i transmisją?

- Ile wynosi osłabienie wiązki światła widzialnego przechodzącego przez kuwetę szklaną:

- gdy jest pusta

- gdy jest napełniona woda destylowaną?