5. WYZNACZANIE ENERGII CZĄSTEK (

Cel ćwiczenia: Wyznaczenie energii cząstek ( z pomiaru ich zasięgu w powietrzu. Zapoznanie się z własnościami jonizacyjnymi cząstek (.

Idea pomiaru.

Oddziaływanie promieniowania ( z materią przejawia się w oddziaływaniu elektrycznym lub jądrowym z powłokami elektronowymi atomów lub też ich jądrami. Oddziaływania te mogą prowadzić do zjawisk, w których następuje wzbudzenie elektronów, jąder, jonizacja atomów, rozproszenie na atomach i jądrach, czy reakcje jądrowe. Prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś z tych zjawisk zależy od energii cząstek (. Dla cząstek emitowanych przez źródła naturalne dominuje proces jonizacji atomów. Ilość aktów jonizacji, które zachodzą w czasie przelotu cząstki w materii jest zależna od ich prędkości.

A więc strata energii cząstki  na  jednostkę drogi  (-dE/dx)  nie jest jednakowa.

Zmianę energii na jednostkę drogi cząstki o ładunku Z(e wyraża wzór

Bethego-Blocha  oparty na mechanice kwantowej:

(1)

gdzie ne jest gęstością elektronów w materii, me jest masą elektronu,

v jest prędkością cząstki (.   B jest stałą hamowania równą:

(2)

gdzie  jest średnim potencjałem jonizacji atomów ośrodka,

Z1 jest liczbą porządkową atomów ośrodka rozpraszającego,  (=v/c.

Wobec innych procesów rozproszeniowych jakim podlegają cząstki ( w materii, zwłaszcza materii niejednorodnej, mimo dominacji procesów jonizacji (np przy energiach cząstek pochodzących ze źródeł naturalnych), wzory powyższe mają charakter orientacyjny.   Dokładne dane o stracie energii w procesie jonizacji atomów ośrodka otrzymujemy w badaniach eksperymentalnych. Ponieważ zasięg cząstki w materii jest związany z jej początkową energią, wyznaczenie zasięgu jest równoważne wyznaczeniu energii cząstki, gdy pomiar zasięgu wykonujemy w ośrodkach o dobrze znanych własnościach rozproszeniowych.

W zadaniu będziemy badali zasięg cząstek ( w rozrzedzonym powietrzu.

Przy znanej odległości pomiędzy źródłem i detektorem wyznaczamy ciśnienie, dla którego cząstki przestają docierać do detektora. Wzrost ciśnienia prowadzi do zwiększenia liczby atomów z jakimi oddziałuje cząstka na ustalonej jednostkowej drodze (wzrasta ne w (1)). Wzrasta więc również strata energii na jednostkę drogi. Charakter oddziaływania cząstek ( z materią ma charakter statystyczny. W doświadczeniu należy więc oczekiwać, że zanik ilości cząstek docierających do detektora w miarę wzrostu ciśnienia nie będzie gwałtowny.

Przed wejściem do pracowni pobrać odzież ochronną oraz dozymetry osobiste.

Przyrządy:

1. Detektor cząstek ( (sonda scyntylacyjna SS)

2. Wzmacniacz z dyskryminatorem progu (W)

3. Przelicznik (licznik impulsów) (P)

4. Zasilacz wysokiego napięcia fotomnożnika sondy (ZWN)

5. Komora z regulowanym ciśnieniem

6. Źródło promieniowania (

Rys.1. Schemat aparatury pomiarowej

Włączanie aparatury:

Włączenie aparatury

1. Zakręcić zawory Z1 i Z2 i włączyć pompę rotacyjną.

2. Włączyć blok zasilania urządzenia pomiarowego ustawiając napięcie zasilania

fotomnożnika sond V0=+1050 V.

3. Włączyć ciągłe zliczanie ilości impulsów dochodzących z sondy.

4. Otwierać powoli zawór Z2 aby usunąć powietrze z komory próżniowej.

Włączenia aparatury dokonać pod nadzorem opiekuna.

Wykonanie zadania.

- Zmierzyć temperaturę otoczenia (pobrać w tym celu termometr).

- Ustawić źródło w największej odległości (r=30 cm) od detektora. Po sprawdzeniu działania układu zliczającego cząstki dochodzące do detektora zakręcić zawór Z2. Następnie wyłączyć pompę i otworzyć zawór Z1 aby zapowietrzyć pompę.

- Zmieniając skokowo ciśnienie za pomocą zaworu Z2 wpuszczać powietrze do komory próżniowej i rejestrować ilość zliczeń (ilość cząstek dochodzących do detektora łącznie z tłem zewnętrznym) w wybranym przedziale czasu. Dokonujemy 10 pomiarów zliczeń dla każdej wartości ciśnienia. W obszarze ciśnień, w którym objawiają się „własności zasięgowe” cząstek starać się ustalić minimalne skoki ciśnienia.

- Powtórzyć cykl pomiarowy trzykrotnie dla trzech różnych odległości między źródłem i detektorem ograniczając się do „obszaru zasięgowego”. Pomiary można wykonać np. dla odległości między źródłem a detektorem wynoszących kolejno 30cm, 25cm i 20cm lub przy odległościach zaleconych przez opiekuna zadania.

Uwaga! Przy maksymalnie wysuniętym ramienieniu, na którym umieszczone jest źródło, odległość między źródłem i detektorem wynosi 32cm.

- Zapowietrzyć komorę próżniową i zarejestrować 10 razy tło zewnętrzne.

Przedstawienie wyników

- Wyznaczyć średnie wartości liczby zliczeń cząstek α dla kolejnych wartości ciśnienia i dla wszystkich wykonanych serii pomiarowych. Za niepewność wyznaczenia wartości średniej przyjąć (zgodnie z rozkładem Poissona) pierwiastek ze średniej liczby zliczeń. Wyniki przedstawić w formie graficznej, w postaci wykresu średniej liczby zliczeń N od ciśnienia p. Na wykresie zazanczyć niepewności wyznaczenia wartości średnich. Można przedstawić wyniki wszystkich serii pomiarowych na jednym wykresie nie zapominając o dołączeniu odpowiedniej legendy.

Uwaga! Wyniki przedstawiamy po odjęciu zmierzonego w eksperymencie średniego tła.

- Przeliczyć wartości mierzonych ciśnień na odpowiadające im odległości, jakie przebyłyby cząstki α w powietrzu w warunkach normalnych. Innymi słowy korzystając ze wzoru (3), należy wyznaczyć równoważne ciśnieniom p odległości R w powietrzu w warunkach normalnych.

(3)

p – wartości mierzonych ciśnień,

p0 – ciśnienie powietrza w warunkach normalnych (~760 mmHg = 760 torów),

T – temperatura otoczenia,

T0 – temperatura powietrza w warunkach normalnych (273,15 K),

r – odległość między detektorem i źródłem cząstek α.

- Metodą różniczki zupełnej wyznaczyć niepewności obliczonych wartości R.

- Na wykresach przedstawić zależności liczby zliczeń cząstek α od odległości R. Zazanczyć niepewności pomiarowe wyliczone dla wielkości R.

- Sporządzić krzywe Bragga. W tym celu wykonać różniczkowanie numeryczne uzyskanych przebiegów zależności liczby zliczeń cząstek α od odległości (tzn. wyznaczyć ). Do uzysaknych wyników dopasować krzywą gaussowską:

.

A – stała, - średni zasięg, σ – parametr opisujący szerokość krzywej.

Z dopasowanej krzywej odczytać średni zasięg  cząstek α oraz wyliczyć niepewność wyznaczenia tej wartości.

Średni zasięg cząstek α wyznaczyć dla trzech serii pomiarowych. Wyniki oraz niepewności pomiarowe przedstawić w formie tabeli.

- Wyznaczyć zasięg ekstrapolowany cząstek α. W tym celu wykonać całkowanie numeryczne krzywej Bragga dopasowanej przebiegiem gaussowskim, tzn. wyznaczyć .

W punkcie R  równym wartości średniej zasięgu () wyznaczyć styczną do uzyskanej krzywej, tzn. wyznaczyć , gdzie ΔR jest przedziałem zmienności wartości R w otoczneniu . Z przecięcia stycznej S(R) z osią odciętych wyznaczyć zasięg ekstrapolowany.

- Z wyliczonych średnich zasięgów  wyznaczyć średnią energię cząstek α. Należy w tym celu wykorzystać podaną postać graficzną zależności zasięgu od energii cząstek (str. 5 i 6 instrukcji zadania). Energię cząstek można również wyznaczyć korzystając ze wzoru (4), podanego poniżej, gdy zasięg cząstek w warunkach normalnych będzie w przedziale

0.1 cm < R < 7 cm.

(4)

Uwaga! W końcowych obliczeniach należy uwzględnić, że strata energii cząstek w źródle i detektorze odpowiada zasięgowi równemu 0,3cm (tzn. do wyznaczonych wartości średniego zasięgu i zasięgu ekstrapolowanego należy dodać wartość 0,3cm)

Wymagane wiadomości

1. Oddziaływanie cząstek ( z materią.

2.  Detekcja cząstek (.

3. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne z równym i różnym krokiem.

4. Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej (aktywność, dawka

ekspozycyjna, dawka pochłonięta, równoważnik dawki, dopuszczalne dawki

napromieniowania).

Literatura

1.  A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego,

Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. V, 2, Fizyka jądrowa.

A. Strzałkowski, A. Śliżyński, Matematyczne metody opracowania wyników pomiarów.

A. Z. Hrynkiewicz, Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001.

2.  J. Araminowicz i inni, Laboratorium fizyki jądrowej, roz. 8, pt 8.21 (odbitka kserograficzna).

3.  T. Hilczer, Ćwiczenia z fizyki jądrowej, roz. 4 (odbitka kserograficzna).

4. Odbitka kserograficzna, fragment publikacji:    B. Gostkowska, Wielkości,

jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej, CLOR, Warszawa 1991.

# Text boxes

MANOMETR

SCYNTYLATOR

ŹRÓDŁO cz. (

# M

ZWN

Z1

SS

W

r

P

Z2

Z1 i Z2 - ZAWORY

DO POMPY