Zadanie 19	Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów

Instytut Fizyki UMK

Zadanie 19	Wyznaczanie charakterystyk fotodetektorów

Zadanie polega na wyznaczeniu charakterystyk - w tym przypadku - widm czułości kilku fotodetektorów:

-	fotoopornika

-	fotodiody

-	fototranzystora

-	fotoogniwa

-	fotopowielacza

Aby to zrobić należy w pierwszej kolejności zdjąć krzywą dyspersji monochromatora, używanego do pomiarów widm. Krzywa ta to zależność następująca: położenie linii znanego źródła (np. rtęci) jako funkcja wskazania na gałce monochromatora. Korzystając z tablic oraz zmierzonych wskazań należy za pośrednictwem np. wielomianu dopasować do kilku zdjętych punktów gładką krzywą i potem tylko ją używać, aby mieć wszelkie pomiary wyrażone np. w nanometrach.

Układ eksperymentalny do wyznaczania widm czułości fotodetektorów jest przedstawiony na Rys.1.

Rys.1	Schemat układu pomiarowego

W przypadku zdejmowania krzywej dyspersji w miejscu L znajduje się lampa rtęciowa, gdy zdejmowane są widma czułości fotodetektorów to L oznacza żarówkę o określonej temperaturze włókna. Zasada postępowania przy pomiarach widm czułości fotodetektorów jest następująca:

ponieważ mierzone widmo jest złożeniem trzech widm: widma żarówki, widma transmisji monochromatora i widma czułości fotodetektora, to zmierzone widmo końcowe  można potraktować jako iloczyn tych widm:

,	(1)

gdzie Ż oznacza widmo żarówki,  M - widmo przepuszczalności (transmisji) monochromatora, zaś FD - widmo czułości fotodetektora. Zgodnie z zasadami sztuki znak:  powinien oznaczać tutaj splot funkcji, jednak przy szerokich widmach, takich z jakimi mamy tutaj do czynienia, znak ten oznacza po prostu mnożenie. Jest to zgodne z intuicją: jeżeli monochromator np. nastawiony na 600 nm przepuszcza 80% światła, a dla 500 nm - 50% światła, to jest jasne, że natężenie przy 600 nm musi być pomnożone przez 0.8 a przy 500 nm przez 0.5 i tak dla całego zakresu widmowego (o ile mamy kompletne widmo transmisji monochromatora). Zatem ze wzoru (1) widmo czułości fotodetektora wyraża się prosto jako:

.		(2)

Widać stąd, że dla prawidłowego wyznaczenia FD powinniśmy znać widmo czułości monochromatora i przede wszystkim: widmo żarówki. Widmo żarówki jest niczym innym jak, z dobrym przybliżeniem, widmem ciała doskonale czarnego o znanej temperaturze - a więc rozkładem Plancka w temperaturze T (wyrażonej w Kelvinach). Widmo transmisji monochromatora powinno być podane w danych fabrycznych monochromatora, jeśli nie jest - nie pozostaje nam nic innego jak potraktować widmo czułości fotodetektora łącznie z monochromatorem:

. 	(3)

Oczywiście, założyliśmy, że , gdzie rozkład Plancka jest* :

,

gdzie  oraz  są stałymi (k - stała Boltzmanna, c i h - wiadomo). Trzeba więc komputerowo wykreować rozkład Plancka w temperaturze żarówki i w takich punktach, które odpowiadają punktom pomiarowym (aby można było potem widma dzielić przez siebie). Wyliczenie widma (2) lub (3) jest naszym wynikiem. W oparciu o te wzory należy też określić błąd pomiaru.

Metody podłączenia poszczególnych fotodetektorów do zasilania przedstawia Rys.2.

Rys.2 Podstawowe metody podłączania fotodetektorów

Do zadań studentów należą więc następujące czynności:

a.)	zmierzenie krzywej dyspersji 	monochromatora

b.)	zmierzenie widm poszczególnych fotodetektorów

c.)	wygenerowanie teoretycznego widma żarówki (rozkład Plancka)

d.)	na podstawie otrzymanych wyników - określenie widma czułości danego fotodetektora 	zgodnie ze wzorem (2) lub (3)

e.)	oszacowanie wykonanego błędu w oparciu o wzór (2) lub (3), krzywą dyspersji, 	szerokość szczelin etc.

Uwagi techniczne

Fotoopornik podłączamy do woltomierza (jeśli układ jest taki jak na rys.2) lub do omomierza (bezpośrednio) ( wtedy należy pamiętać, że dostaniemy widmo “wklęsłe”:		(

Fotodiodę, jako urządzenie z natury pracujące napięciowo (w ustawieniu jak na rys.2) podłączamy do miernika napięcia. To samo w przypadku fototranzystora. Sygnał z fotopowielacza mierzymy miernikiem prądu.

Tematy do przygotowania: w załączeniu.

# Footnotes

* w oryginalnym sformułowaniu mamy wzór w postaci różniczkowej: , jako, że widmo mierzymy poprzez szczelinę o szerokości determinującej zakres: d(