II Pracownia Fizyczna > Ćwiczenia laboratoryjne > Ćwiczenie 35

Badanie własności fal elektromagnetycznych mikrofalowego obszaru widmowego

Cel zadania

- Pomiar charakterystyki kierunkowej tuby nadawczej

- Wyznaczanie współczynnika załamania materiału z którego wykonany jest pryzmat

- Wyznaczanie długości fali metodą fali stojącej,

- Pomiar długości fali z doświadczenia Younga,

- Pomiar długości fali  metodą interferometru Michelsona

- Określenia płaszczyzny polaryzacji mikrofal,

- Badanie wpływu ustawienia polaryzatorów na natężenia fali przechodzącej,

- Obserwacja  i porównanie zjawiska interferencji na jednej, dwóch i trzech szczelinach o różnych szerokościach ,

- Obserwacja zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia i „tunelowania” fali elektromagnetycznej (zjawiska ewalescencji).

# Wstęp teoretyczny

Składową  pola,  np. E, w fali elektromagnetycznej można zapisać w postaci : ,  gdzie E  - amplituda fali w punkcie o wektorze wodzącym  w chwili t,  – wektor falowy,   k = 2(/(.  Prędkość fazowa fali vf = (/k. W ośrodku o współczynniku załamania n,  vf =c/n   oraz k = (n/c. Jeżeli fala pada na granicę dwóch ośrodków to w ogólności powstaje fala odbita i załamana.

1

2

x

Wektor elektryczny fali padającej i odbitej ma postać:

Ponieważ wektorjest prostopadły do osi z,  to  . Ponadto k = k’ oraz ( = (’.

Dla fali załamanej:

oraz:

gdzie  n1   i   n2  są współczynnikami załamania ośrodków odpowiednio  1  i  2.

Ponieważ częstości fal załamanej i odbitej pozostają niezmienione, to:

,               oraz

Jeśli n1  i n2  są liczbami rzeczywistymi, to wszystkie k też są rzeczywiste.  Wtedy:

więc:      n2 sin( = n1 sin(

Jeśli fala przechodzi z ośrodka o rzeczywistym większym współczynniku załamania (np. parafina dla której n1 ( 1,5) do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania (np. powietrze o współczynniku załamania n2 ( 1), to następuje całkowite wewnętrzne odbicie dla kąta padania większego od kąta granicznego (g, dla którego:

Wtedy:

,

Ponieważ  ,      więc:

Jeśli n sin(g > 1  to jest ujemne i  jest urojone;  .

Fala „załamana„  będzie miała postać:

Amplituda fali maleje wykładniczo ze wzrostem x (bierzemy znak minus).

Ponieważ:

,

gdzie:

to:

Natężenie fali ewalescentnej zanika wykładniczo z odległością w następujący sposób:

gdzie (o – długość fali w próżni.

Wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników pomiarów

- Po ustaleniu zadań do wykonania przez opiekuna zadania  zestawić odpowiednie układy pomiarowe [1,7,10]  i  wykonać pomiary.

- W zadaniu można wyznaczać długość fali użytego promieniowania  mikrofalowego, współczynnik załamania materiału pryzmatu (parafiny) oraz współczynnik (.

- W punktach 3 i 5 można bezpośrednio szukać położeń odpowiednich kolejnych  maksimów interferencyjnych albo dokonywać zmiany odległości z krokiem nie większym niż 5 mm i po sporządzeniu wykresów odczytać położenia maksimów. Wykonać odpowiednie wykresy położenia prążków interferencyjnych od numeru prążka i zastosować metodę regresji liniowej.  Aby uzyskać wystarczającą dokładność wskazane jest aby zmiany odległości w punkcie 9 dokonywać z krokiem nie większym niż 5 mm. Zmiany kątów powinno się przeprowadzać z krokiem 5o.

- Dokonać analizy błędów pomiarowych.

Zagadnienia teoretyczne objęte kolokwium

# Teoria pola elektromagnetycznego:

# określenia i założenia klasycznej teorii pola,

# równania Maxwella,

# rozwiązania równań Maxwella w idealnym dielektryku,

# płaska fala monochromatyczna w ośrodku nieograniczonym,

# odbicie i załamanie fal, warunki brzegowe, zjawisko ewalescencji,

# fale monochromatyczne w ośrodku ograniczonym - falowód,

# promieniowanie i anteny.

# Zjawisko dyfrakcji, interferencji i polaryzacji fal elektromagnetycznych. Rozpatrzenie tych zjawisk dla fali o długości 3 cm.

# „Rentgenografia” dla długości fali 3 cm:

# podobieństwa i różnice z promieniami X,

# warunki Bragga,

# metoda kryształu obracanego,

# metoda Lauego.

# Wytwarzanie mikrofal (klistron).

Literatura

# R. P. Feynman - Wykłady z fizyki t.II, cz. 2.

# A. R. Von Hippel,  Dielektryki i fale, PWN Warszawa 1963

# A. B. Bronwell, R. E. Beam - Teoria i zastosowanie mikrofal  tom. I.

# A. Piekara - Spektroskopia mikrofalowa.

# F. C. Crawford - Fale.

# B. Jaworski, A. Dietłaf,  Kurs fizyki, tom 3. PWN Warszawa 1981

# Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, cz. III Elektryczność i magnetyzm, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999,   str. 147-163.

# B. D. Cullity - Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich.

# A. M. Portis - Fiziczeskaja laboratoria. (odbitka ksero)

# H. Szydłowski - Pracownia fizyczna, (str. 489-515).

# M. Panecki - Teoria i technika mikrofalowa.

# R. Sikora - Teoria pola elektromagnetycznego.

# R. Litwin - Teoria pola elektromagnetycznego.

# Text boxes

(

(

(

k

k’

k’’

y

n1

n2